## Slide 1: Physikalische Grundlagen der Ladungssicherung
Das Europäische Projekt ICT-DRV Trainingkurs “Ladungssicherung”

## Slide 2: Kräfte, die auf die Ladung wirken
FG Gewichts- kraft
FM Trägheits- oder Massekraft
FR Reibkraft
FS Sicherungs-kraft
FZ Fliehkraft
Vibrations-kraft

## Slide 3: Die Gewichtskraft (FG in N)
FG = m x g
Masse der Ladung (kg)
…ist die Kraft, mit der die Ladung auf die Ladefläche einwirkt.
Erdanziehungskraft (9,81m/s2)

## Slide 4: Trägheits-/Massekraft (FM in N)
… ist die Kraft, die beim Bremsen / Beschleunigen wirkt.
FM = m x a
Beschleunigung/ Verzögerung (m/s²)
Masse der Ladung (kg)

## Slide 5: Fliehkraft (FZ in N)
… ist die Kraft, die beim Durchfahren von Kurven wirkt.
FZ = ---------
m x v2
r
m Masse der Ladung (kg)
v Geschwindigkeit (m/s)
r Kurvenradius (m)

## Slide 6: Reibkraft (FR in N)
… ist die Kraft, die zwischen Ladung und Ladefläche entsteht. Sie wirkt der Massekraft entgegen.
FR = µ x FG
Gewichtskraft
Gleitreibbeiwert

## Slide 7: Vibrationskräfte

## Slide 8: Sicherungskraft (FS in N)
Wenn die Massenkraft größer ist als die Reibungskraft, muss die Sicherungskraft aufgebracht werden um ein Verrutschen oder Kippen der Ladung zu verhindern.
Fs = FM - FR
FM Massenkraft (N)
FR Reibkraft (N)

## Slide 9: Maximale Massenkräfte bei Vollbremsungen (nach VDI 2700)
0,8
0,5
(0,6)
0,5
(0,6)
0,5
0,6 bei Kipprisiko

## Slide 10: Standsicherheit
In Fahrtrichtung:
bS
≥ 0,8
hs
Zur Seite/ Nach hinten:
bS
≥ 0,5
hs

## Slide 11
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg

## Slide 12: Sicherungskraft (FS in N)
Wenn die Massenkraft größer ist als die Reibungskraft, muss die Sicherungskraft aufgebracht werden um ein Verrutschen oder Kippen der Ladung zu verhindern.
Fs = FM - FR
FM Massenkraft (N)
FR Reibkraft (N)

## Slide 13: Trägheits-/Massekraft (FM in N)
… ist die Kraft, die beim Bremsen / Beschleunigen wirkt.
FM = m x a
Beschleunigung/ Verzögerung (m/s²)
Masse der Ladung (kg)

## Slide 14
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg
FM = m x a
Masse in kg
Beschleunigung Konstant: 7,9 m/s²
25.000 kg
7,9 m/s²
FM =
=
197.500 N
19.750 daN
Massenkraft

## Slide 15: Sicherungskraft (FS in N)
Wenn die Massenkraft größer ist als die Reibungskraft, muss die Sicherungskraft aufgebracht werden um ein Verrutschen oder Kippen der Ladung zu verhindern.
Fs = FM - FR
FM Massenkraft (N)
FR Reibkraft (N)
FM = 19.750 daN

## Slide 16: Reibkraft (FR in N)
… ist die Kraft, die zwischen Ladung und Ladefläche entsteht. Sie wirkt der Massekraft entgegen.
FR = µ x FG
Gewichtskraft
Gleitreibbeiwert

## Slide 17: Die Gewichtskraft (FG in N)
FG = m x g
Masse der Ladung (kg)
…ist die Kraft, mit der die Ladung auf die Ladefläche einwirkt.
Erdanziehungskraft (9,81m/s2)

## Slide 18
FG = m x g
Masse in kg
Erdanziehungskraft Konstant: 9,81 m/s²
25.000 kg
9,81 m/s²
FG =
=
245.250 N
24.525 daN
Gewichtskraft
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg

## Slide 19: Reibkraft (FR in N)
… ist die Kraft, die zwischen Ladung und Ladefläche entsteht. Sie wirkt der Massekraft entgegen.
FR = µ x FG
Gewichtskraft
Gleitreibbeiwert
FG = 24.525 daN

## Slide 20
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg
FR = µ x FG
Gleitreibbeiwert
Gewichtskraft
0,2
24.525 daN
FR =
4.905 daN
Reibungskraft
Europalette auf Siebdruckboden OHNE Antirutschmatte

## Slide 21: Sicherungskraft (FS in N)
Wenn die Massenkraft größer ist als die Reibungskraft, muss die Sicherungskraft aufgebracht werden um ein Verrutschen oder Kippen der Ladung zu verhindern.
Fs = FM - FR
FM Massenkraft (N)
FR Reibkraft (N)
FM = 19.750 daN
FR = 4.905 daN

## Slide 22
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg
Europalette auf Siebdruckboden OHNE Antirutschmatte
FS = FM - FR
Massenkraft
Reibungskraft
19.750 daN
4.905 daN
FS =
14.875 daN
Sicherungskraft

## Slide 23
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg
Europalette auf Siebdruckboden MIT Antirutschmatte
FR = µ x FG
Gleitreibbeiwert
Gewichtskraft
0,6
24.525 daN
FR =
14.715 daN
Reibungskraft

## Slide 24: Sicherungskraft (FS in N)
Wenn die Massenkraft größer ist als die Reibungskraft, muss die Sicherungskraft aufgebracht werden um ein Verrutschen oder Kippen der Ladung zu verhindern.
Fs = FM - FR
FM Massenkraft (N)
FR Reibkraft (N)
FM = 19.750 daN
FR = 14.715 daN

## Slide 25
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg
Europalette auf Siebdruckboden MIT Antirutschmatte
FS = FM - FR
Massenkraft
Reibungskraft
19.750 daN
14.715 daN
FS =
5.035 daN
Sicherungskraft

## Slide 26
Sicherungskraft
Holz auf Siebdruckboden
OHNE Antirutschmatte
14.875 daN
Sicherungskraft
Holz auf Siebdruckboden
MIT Antirutschmatte
5.035 daN
Die Sicherungskraft muss durch Ladungssicherungsmittel oder Fahrzeugaufbauten aufgenommen werden, um die Ladung ausreichend zu sichern.
Rechenbeispiel
22 Paletten Plastikgranulat
25.000 kg

## Slide 27
www.project-ICTDRV.eu Berufskraftfahrer mit Multimedia-basiertem Lernen auf ihren Job vorbereiten und auf dem neuesten Stand halten.